TABLEAU DE MENU RAPIDE  (accès :voir page 1 puis F1)

| Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | F . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mnu 1 F1 | Exy 2 F1 | Xyr 3 F1 | Idd 4 F1 | Art 5 F 1 | Vom 6 F 1 | Dt 7 F1 | --- 8 F1 | F1 |
| Menu ou infos | Entrer des XY | XY rayonnes | Intersection droite, droite | A.R.T.D.B | Vo moyen | Divis surface 1point +trian |  |  |
| Efw 1 F2 | Exz 2 F2 | Xyc 3 F2 | Icc 4 F2 | Sds 5 F2 | Lxy 6 F2 | Dp 7 F2 | --- 8 F2 | F2 |
| Effacer XYZ actif | Entrer des XYZ | XY cumules | Intersection cercle, cercle | Surf.dev. secteur | Leve rayon.. XY | Divis.quadri parallèle |  |  |
| Scr 1 F3 | Ez 2 F3 | Cb 3 F3 | Icd 4 F3 | Dpe 5 F3 | Lxz 6 F3 | --- 7 F3 | --- 8 F3 | F3 |
| Sauver XYZ actif | Entrer des Z | Changement de base | Intersection cercle, droite | Divis.segme nb parties= | Leve rayonn. XYZ |  |  |  |
| Ccr 1 F4 | Lis 2 F4 | Gdr 3 F4 | Ac 4 F4 | Pbi 5 F4 | Che 6 F4 | --- 7 F4 | --- 8 F4 | F4 |
| Charger autres XYZ | Liste complete | G.D. rayonnes | Arc capable | Point sur bissectrice | Chemine. XY encadre |  |  |  |
| Rtr 1 F5 | Sup 2 F5 | Ggc 3 F5 | R3p 4 F5 | Mp 5 F5 | Chf 6 F5 | --- 7 F5 | --- 8 F5 | F5 |
| Resolution Triangle | Supprimer point | GD. cumulés + Surface | Relevement sur 3pts | Moyenne proportionnelle | Chemine. XY ferme |  |  |  |
| Vma 1 F6 | Chn 2 F6 | Dpd 3 F6 | Pa 4 F6 | R3p 5 F6 | Cha 6 F6 | --- 7 F6 | --- 8 F6 | F6 |
| Voir une matrice | Change numero | Dist point droite | Points alignes | Cercle passant par 3 pts | Chem. XY antenne |  |  |  |

- Ce tableau est à coller à l’intérieur du couvercle de la machine.

- Il a été créé pour la GRAPH 35 qui est très lente à l’affichage.

- Il permet l’accès aux séquences par code numérique (cela évite le défilement des pages).

- pour obtenir voir séquence page 1 puis F1.

###### INITIALISATION sur la GRAPH100 (voir   1—INIT   puis   1—TPF)

Exécuter 	1—INIT	avant la 1ère utilisation

Pour changer le nombre de points : modifier 1--NBPT puis initialiser comme ci-dessus.

Tous les fichiers seront mis a 0 (effacés)

Toujours lancer le programme avec 1-TPF pour que les variables soient correctement initialisées

##### INITIALISATION sur la GRAPH35 (voir    1—INI35   puis   1—TPF35)

- Vous devez créer la matrice W:49(4 manuellement sinon il y aura une erreur.

Puis exécuter 	1—INI35	avant la 1ère utilisation

- Pour changer le nombre de points modifier 1—NBPT :

créer la matrice nombre de points +9  puis exécuter 1--INI35.

Tous les fichiers seront mis a 0 (effacés)

- Toujours lancer le programme avec 1-TPF35 pour que les variables soient correctement initialisées

Rappel d’informations contenues dans 1—INFO et 1—INF35

- les XYZ sont sauves dans des matrices

W = fichier actif	V = système local	J K L M N = sauvegarde	pour les reprises

- attention: DANGER pas de traitement d'erreur

=> ne pas modifier le contenu d'un programme accidentellement

car en frappant ESC après l'erreur, on est dans le programme.

refaire ESC et relancer 1-TPF

- page suivante ou précédente frapper : +  ou  -  ou  EXE   (1 par 1) ou le numéro de page

puis choix de séquence avec F1 à F6

- Vous voulez sortir d'une séquence et vous n'avez plus d'autres points:

entrez un point 0 et frappez EXE

- + ou – angle 		et	+ ou – déport

- par rapport à la direction  + valeur à droite et – valeur à gauche

- sinon entrez 0

- valeur ( interdite   pour X, Y et Z  ainsi zéro est accepté.

- au delà du point 40 (voir 1--NBPT ) les matrices sont réservées au programme

- Anomalies à signaler LECLERCQ Christian professeur topographie

Lycée DORIAN	18 rue Sonia. Delaunay	75011 PARIS

E-mail : christianleclercq@libertysurf.fr

AVANTAGE : de la GRAPH100 sur la GRAPH35 : Espace mémoire, écran de meilleure qualité, sauvegarde du programme en cas de modification accidentelle.

Conclusion : la différence de prix est justifiée.

Pour l'instant une seule anomalie constatée sur les programmes des Graph 100 et 35 (sur le cheminement en antenne avec un Vo moyen au départ).

Vous pouvez donc recharger seulement le programme "CH-ANT"

Si les débutants ne sont pas gênés par l'affichage des points connus, les plus expérimentés trouvent la frappe fréquente de EXE trop fastidieuse.

Pour éviter de frapper cette touche, vous pouvez faire la modification suivante:

Dans 3CNU à la fin, il faut soit supprimer Prog "8E",soit mettre un ' devant.

Je vous propose 3 fichiers fonctionnant sur des 32 ko, mais ils ne sont pas beaucoup testés.

ces programmes peuvent servir au génie civil.

Je travaille en ce moment sur la Graph 25

N'oubliez pas l'ENQUÊTE_casio.DOC

Rappels:

Avec ces nouvelles versions, vous devez réinitialiser votre calculatrice:

Initialisation des GRAPH 100 ou 100+ (80 points):

exécuter 1-INIT

lancement du programme avec 1-TPF

Initialisation des GRAPH 35 ou 65  (50 points):

vous devez au préalable créer les matrices U[9,3] et W[52,4] puis exécuter 1-INI35

lancement du programme avec 1-TPF35

Bonne réception

Ch. Leclercq